Ganna Község Képviselő-testületének

××/2011. (××. ××.). számú rendelete

Ganna község helyi építési szabályzatának, valamint

szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló

6/2006. (XI. 29.) számú rendeletének módosításáról

Ganna Község Képviselő-testülete Ganna község külterületi szabályozási tervének módosításáról, valamint a helyi építési szabályzat módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ A Helyi Építési Szabályzatról szóló 6/2006. (XI. 29) számú Képviselőtestületi rendelet (továbbiakban: HÉSZ) 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) Az előírásokat az Sz-1 jelű külterületi szabályozási tervvel, és az R-3 jelű belterületi szabályozási tervvel együtt kell alkalmazni.”

2.§ A HÉSZ 2.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) Az 1.§-ban meghatározott település területén területet felhasználni, telket alakítani, építményt tervezni, építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényű előírások mellett csak a szabályozási terv és a jelen helyi építési szabályzat rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően szabad. E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a magasabb szintű jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.”

3.§ Hatályát veszti a HÉSZ 2.§ (3) bekezdése.

4.§ A HÉSZ 3.§ (1)-(4) bekezdése helyébe az alábbi új (1)-(3) bekezdés lép:

- Irányadó szabályozási elemek:

- Irányadó telekhatár

Az irányadó telekhatár a szabályozási terv által javasolt telekkialakítást rögzíti.

- Telekhatárt megszüntető jel

A szabályozási terv által megszüntetendő telekhatárokat jelöli.

- Kötelező szabályozási elem az összes olyan szabályozási elem, mely nem irányadó.

- Az irányadó szabályozási elemek csak telekalakítási javaslatot rögzítenek, alkalmazásuk nem kötelező.

5.§ Hatályát veszti a HÉSZ 4.§ jelű szakasza.

6.§ Hatályát veszti aHÉSZ 5.§ (5) bekezdése.

7.§ Hatályát veszti a HÉSZ 8.§ (6) és (7) bekezdése.

8.§ A HÉSZ 10.§ (2) bekezdés b.) pontja az alábbi alponttal egészül ki:

- különleges beépítésre nem szánt terület:

- turisztikai terület.

9.§ A HÉSZ 17.§-a az alábbi új (12) bekezdéssel egészül ki:

Külterületi utaknál, ahol a kétirányú forgalom a meglévő burkolatszélességennem biztosított, ott kitérők kialakításával kell megoldani a biztonságos közlekedést, a kikerülés, egymás mellett történő elhaladás lehetőségét. Az út menti növényzetet ennek megfelelően kell gondozni (előrelátás biztosítása).

10.§ A HÉSZ az alábbi új 23/A.§ jelű szakasszal egészül ki:

## Különleges beépítésre nem szánt terület

23/A.§

- A különleges beépítésre nem szánt területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezkedő épületek különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek) más beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt területfelhasználású területektől eltérnek.

- Különleges terület területfelhasználási kategóriájú területek:

- KkTT övezeti jelű turisztikai terület.

- A különleges beépítésre nem szánt területen az övezetek rendeltetésszerű használatát szolgáló építmények helyezhetők el.

- A különleges beépítésre nem szánt terület övezeteiben a kialakult beépítés figyelembevételével az alábbi telekalakítási és beépítési előírásokat kell alkalmazni:

| KkTT. jelű turisztikai terület |
| --- |
| Beépítési mód | szabadon álló |
| Beépíthető telek legkisebb területe | 100.000 m2 |
| Kialakítható telek legkisebb területe | 100.000 m2 |
| Megengedett legnagyobb beépítettség | 2 % |
| Megengedett legnagyobb építménymagasság | 6,0 m |
| Megengedett legkisebb zöldfelület | 70 % |
| Az övezetben a turisztikai funkció kiszolgálásához szükséges építmények (szálláshely szolgáltató és vendéglátó épület, kézműipari épület, gazdasági épület, gépjárműtároló, sportépítmény), továbbá a tulajdonos és a dolgozók számára lakóépületek helyezhetőek el. Önálló üdülőépület az övezetben nem helyezhető el. |
| Az övezetben az építmények a szabályozási terven jelölt építési helyen belül helyezhetőek el. |
| Az övezetben több épülettömeg is elhelyezhető. |
| A közösségi funkciókat is tartalmazó épületek alapterülete nem haladhatja meg az 1000 m2-t. |
| Új építmény létesítése kizárólag a természetvédelmi célokkal összhangban, a természeti és tájképi értékek veszélyeztetése nélkül történhet. |
| Az övezeten belül kialakítandó utak csak természetes anyagokkal burkolhatók. |
| Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni. |

- Az épületek lapos, vagy magastetővel létesíthetők. A magastető hajlásszöge 45º-nál meredekebb nem lehet. Tetőhéjazatként cserépfedést, nádfedést, fa zsindelyt lehet alkalmazni. Torony, előtető fedése a fent rögzítettől eltérően is kialakítható.

- Az épületek homlokzatát a helyi építészeti hagyományoknak megfelelően csak a településre jellemző, természetes anyagokkal és színekkel, a helyi építészeti hagyományokhoz illeszkedő megjelenéssel lehet kialakítani.

- A be nem épített, és burkolattal el nem látott területeket zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani. Az övezetben fakitermelés, illetve erdő igénybevétele a területileg illetékes erdőhatóság hozzájárulásával végezhető.

11.§ A HÉSZ 1. számú melléklete az alábbi 7. sorral egészül ki:

KISGANNA II. (55714): 073, 074/4-7, 1, 2/1, 2/3, 230.

12.§ (1) Jelen rendelet jóváhagyásával hatályát veszti Ganna Község R-2 jelű 1:10000 méretarányú szabályozási terve.

(2) Jelen rendelet jóváhagyásával a 6/2006. (XI. 29.) számú rendelettel együtt kell alkalmazni az Sz-1 jelű 1:10000 méretarányú szabályozási tervet.

13.§ (1) Jelen rendelet a kihirdetéstől számított 30. napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről – a helyben szokásos módon – a körjegyző gondoskodik.

(3) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni. A hatályba lépést követően az I. fokú határozattal el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben abban az esetben kell alkalmazni, ha az kedvezőbb az ügyfél részére.

| Bóka Istvánné körjegyző | Vesztergom József polgármester |
| --- | --- |